## Slide 1
丁毅/dwx66270
2020.03.05

## Slide 2: IPv6地址配置

## Slide 3
IPv6是下一代互联网的核心协议，它解决了IPv4所暴露的诸多缺陷，如地址稀缺、路由表庞大、对移动设备支持不足等。
IPv6的一个突出特点是支持网络节点的地址自动配置，真正实现即插即用，极大地简化网络管理者的工作。
本课程将介绍IPv6地址自动配置的工作原理与配置实现。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述IPv6无状态地址自动配置的工作原理
  描述DHCPv6地址自动配置的工作原理
  实现IPv6地址自动配置

## Slide 5
IPv6地址配置方式
IPv6地址无状态自动配置
DHCPv6
IPv6地址自动配置实现

## Slide 6: IPv6地址配置方式
IPv6地址配置方式
动态
手工配置
静态地址
无状态地址自动配置
SLAAC
有状态地址自动配置
DHCPv6
静态
IPv6地址配置的方式可以分为静态配置和动态配置。其中，动态地址配置又可以分为无状态地址自动配置（Stateless Address Autoconfiguration, SLAAC）和有状态地址自动配置（Stateful Address Autoconfiguration)。

## Slide 7: IPv6地址自动配置的分类
无状态地址自动配置
不需要IPv6地址分配服务器保存和管理每个节点的状态信息的一种IPv6地址自动配置方式，称之为IPv6无状态地址自动配置。
无状态地址自动配置方式基于NDP来实现。
有状态地址自动配置
IPv6地址分配服务器必须保存每个节点的状态信息，并管理这些保存的信息，这种方式称之为IPv6有状态地址自动配置。
有状态地址自动配置基于DHCPv6（Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6）来实现。

## Slide 8
IPv6地址配置方式
IPv6地址无状态自动配置
DHCPv6
IPv6地址自动配置实现

## Slide 9: IPv6地址无状态自动配置过程
PC1根据本地的接口ID自动生成链路本地地址。
PC1对该链路本地地址进行DAD检测，如果该地址无冲突则可启用，此时PC1具备IPv6连接能力。
PC1发送RS报文，尝试在链路上发现IPv6路由器。
R1发送RA报文（携带可用于无状态地址自动配置的IPv6地址前缀。路由器在没有收到RS报文时也能够主动发出RA报文）。
PC1解析路由器发送的RA报文，获得IPv6地址前缀，使用该前缀加上本地的接口ID生成IPv6单播地址。
PC1对生成的IPv6单播地址进行DAD检测，如果没有检测到冲突，则启用该地址。
1
生成链路本地地址
2
针对链路本地地址执行DAD检测
3
发送RS，尝试发现路由器
4
回应RA，携带IPv6前缀
5
生成IPv6单播地址
6
针对IPv6单播地址执行DAD检测
R1
PC1

## Slide 10: IPv6地址无状态自动配置示例
IPv6无状态地址配置通过交互RS和RA报文完成。
IPv6 Address = 2001:DB8::1002
Link-local Address = FE80::1002
Link-local Address =FE80::1001
IPv6 Address = 2001:DB8::1/64
1
RA
Source: FE80::1001 Destination: FF02::1
(M=0，Prefix: 2001:DB8::/64)
RS
Source: FE80::1002 Destination: FF02::2
2
3
R1
PC1
Notes: 基于NDP的IPv6地址无状态自动配置具体过程如下（DAD略）：
  PC1首先生成链路本地地址FE80::1002，然后向本地链接中所有路由器发送路由器请求（RS）。
  R1发送RA携带着用于无状态地址自动配置的前缀信息，本例中，该前缀为2001:DB8::/64。
  PC1收到RA报文后，根据RA报文中携带的前缀信息加上接口ID生成IPv6地址2001:DB8::1002。

## Slide 11: RA报文中的Flags字段
Internet Control Message Protocol V6
Type：134（Router advertisement）
Code：0
Checksum：0x4a68 [Correct]
Cur Hop Limit：64
Flags：0x00
0 . . . . . . . = Not managed
. 0 . . . . . . = Not Other
. . 0 . . . . . = Not Home Agent
. . . 0 . . . . = Router Preference: Medium
. . . . . 0 . . = Not Proxied
Router Lifetime：1800
Reachable time ：0
Retrans timer：0
ICMPv6 Option （Source Link-layer address）
ICMPv6 Option （MTU）
ICMPv6 Option （Prefix information）
M-bit：管理地址配置标识
  M-bit默认为0，此时收到该RA的终端将使用RA中包含的IPv6前缀来构造单播地址，即采用无状态地址自动配置。
  M-bit设置为1时，收到该RA的终端将使用DHCPv6来获取地址及其他信息。当M-bit为1时，终端可以忽略O-bit。也即终端将使用DHCPv6来获取地址及其他信息（如DNS等）。
使用如下命令，可将M-bit设置为1：ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
O-bit：其它有状态配置标识
  O-bit默认为0，此时收到该RA的终端进行无状态自动配置。即路由设备通过RA报文向终端发布除IPv6地址外的其他配置信息。
  O-bit设置为1时，收到该RA的终端将使用DHCPv6来获取除地址之外的其他参数。
使用如下命令，可将O-bit设置为1：ipv6 nd autoconfig other-flag

## Slide 12: RA报文中的可选信息：地址前缀信息
Internet Control Message Protocol V6
Type：134（Router advertisement）
Code：0
…
Retrans timer：0
ICMPv6 Option （Source Link-layer address）
ICMPv6 Option （Prefix information）
Type：Prefix information
Prefix-Length：64
Flags：0xc0
1 . . . . . . . = On-Link Flag (L) ：Set
. 1 . . . . . . = Autonomouns Addr-conf flag (A) ：Set
. . 00 0000 = Reserved：0
Valid lifetime ： 2592000
Preferred lifetime： 604800
Reserved
Prefix ： 2001:DB8::
IPv6地址前缀长度
A-bit，用于指示终端设备是否能使用该前缀进行无状态地址自动配置。
  A-bit被设置为0时，此时终端不能使用该前缀进行无状态地址自动配置。
  A-bit被设置为1时，终端可以使用该前缀进行无状态自动配置。
使用如下命令将该比特位设置为0： ipv6 nd ra prefix 2001:DB8:: 64 2592000 604800 no-autoconfig
IPv6地址前缀

## Slide 13: RA报文中的可选信息：生存周期
Internet Control Message Protocol V6
Type：134（Router advertisement）
Code：0
…
Retrans timer：0
ICMPv6 Option （Source Link-layer address）
ICMPv6 Option （Prefix information）
Type：Prefix information
Prefix-Length：64
Flags：0xc0
1 . . . . . . . = On-Link Flag (L) ：Set
. 1 . . . . . . = Autonomouns Addr-conf flag (A) ：Set
. . 00 0000 = Reserved：0
Valid lifetime ： 2592000
Preferred lifetime： 604800
Reserved
Prefix ： 2001:DB8::
DAD
Tentative
Preferred
Deprecated
Invalid
Valid lifetime
Preferred lifetime
当终端获取到前缀并生成IPv6单播地址后，首先进入Tentative状态，在通过DAD后，该地址将进入Preferred状态，并在Preferred lifetime内保持该状态。
在Preferred状态，终端可以正常收发报文。Preferred lifetime超时后，地址进入Deprecated状态，并在Valid lifetime内保持该状态。
在Deprecated状态，该地址仍然有效，现有的连接可以继续使用该地址，但是无法使用该地址建立新的连接。
当Valid lifetime超时后，地址进入Invalid状态，表示该地址无法继续使用。

## Slide 14
IPv6地址配置方式
IPv6地址无状态自动配置
DHCPv6
IPv6地址自动配置实现

## Slide 15: DHCPv6概述
DHCPv6针对IPv6编址方案设计，支持对客户端分配IPv6前缀、IPv6地址和其他网络配置参数，并记录这些信息，便于网络管理。
DHCPv6又分为如下三种：
  DHCPv6有状态自动配置：DHCPv6服务器自动配置IPv6地址/前缀及其他网络配置参数（DNS、NIS、SNTP服务器地址等参数）。
  DHCPv6无状态自动配置：主机IPv6地址仍然通过路由通告方式自动生成，DHCPv6服务器只分配除IPv6地址以外的配置参数，包括DNS服务器等参数。
  DHCPv6 PD（Prefix Delegation，前缀代理）自动配置：下层网络路由器不需要再手工指定用户侧链路的IPv6地址前缀，它只需要向上层网络路由器提出前缀分配申请，上层网络路由器便可以分配合适的地址前缀给下层路由器，下层路由器把获得的前缀（前缀一般长度小于64）进一步自动细分成64位前缀长度的子网网段，把细分的地址前缀再通过路由通告(RA)至与IPv6主机直连的用户链路上，实现主机的地址自动配置，从而完成整个IPv6网络的层次化布局。

## Slide 16: DHCPv6网络构成
DHCPv6基本协议架构中，主要包括以下三种角色：
  DHCPv6 Client：DHCPv6客户端，通过与DHCPv6服务器进行报文交互，获取IPv6地址/前缀和其他网络配置参数，完成自身的网络配置。
  DHCPv6 Server：DHCPv6服务器，负责处理来自客户端或中继的地址分配、地址续租、地址释放等请求，为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。
  DHCPv6 Relay：DHCPv6中继，负责转发来自客户端或服务器的DHCPv6报文，协助DHCPv6客户端和DHCPv6服务器完成地址配置功能。
IPv6 Network
DHCPv6 Client
DHCPv6 Client
DHCPv6 Relay
DHCPv6 Server

## Slide 17: DHCPv6中的常用概念
有效时间
Valid Lifetime，地址/前缀的生命周期。
优选时间
Preferred Lifetime，用于计算续租时间和重绑定时间。
T1
IPv6地址的续租（Renew）时间，默认是Preferred Lifetime的0.5倍。
T2
IPv6地址的重绑定（Rebind）时间，默认是Preferred Lifetime的0.8倍。
IA
Identity association，即身份联盟，是使得服务器和客户端能够识别、分组和管理一系列相关IPv6地址的结构，又分为IA_NA（非临时地址身份联盟）和IA_PD（代理前缀身份联盟）。
DUID
DHCP Unique Identifier，即DHCP设备唯一标识符。用来唯一标志一台设备，每个客户端、服务器、中继都有自己的DUID。
报文类型
Solicit、Advertise、Request、Reply、Information-Request、Renew、Rebind、Release、Confirm、Decline、Reconfigure、Relay-Forward、Relay-Reply等。
Notes: 有效时间（Valid Lifetime）：地址/前缀的生命周期。用于指定地址/前缀的过期时间，过期后所有使用该地址/前缀的用户下线。此时间必须配置为不小于3小时，且不得小于优先级时间。
优选时间（Preferred Lifetime）：用于计算续租时间和重绑定时间。此时间必须配置为不小于2小时。

## Slide 18: DHCPv6有状态自动配置 - 四步交互
四步交互是指DHCPv6客户端与服务器交互四次来完成前缀/地址等参数获取的过程。
DHCPv6客户端发送Solicit消息，请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数。
DHCPv6服务器回复Advertise消息，通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数。
如果DHCPv6客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息，则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等，选择其中一台服务器，并向该服务器发送Request消息，请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数。
DHCPv6服务器回复Reply消息，确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Solicit
3
Request
2
Advertise
4
Reply

## Slide 19: DHCPv6有状态自动配置 - 两步交互
DHCPv6客户端可以在发送的Solicit消息中携带Rapid Commit选项，标识客户端希望服务器能够快速为其分配地址/前缀和网络配置参数。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Solicit
2
Reply
（携带Rapid Commit选项）
DHCPv6客户端发送Solicit报文，携带Rapid Commit选项。
DHCPv6服务器接收到Solicit报文后，将会判断，如果DHCPv6服务器支持快速分配，则直接返回Reply报文，为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。如果DHCPv6服务器不支持快速分配，则将采用四步交互方式。
Notes: 两步交换可以提高DHCPv6分配过程的效率，但适用在网络中只存在一台DHCPv6服务器的情况下。在有多个DHCPv6服务器的网络中，多个DHCPv6服务器都可以为DHCPv6客户端分配IPv6地址/前缀和其他配置参数，但是客户端实际只能使用其中一个服务器为其分配的IPv6地址/前缀和配置参数。

## Slide 20: 地址/前缀租约更新 (1)
DHCPv6服务器分配的IPv6地址/前缀具有有效时间。地址/前缀的租借时间超过有效时间后，DHCPv6客户端不能再使用该地址/前缀。因此，在有效时间超时之前，如果DHCPv6客户端希望继续使用该地址/前缀，则需要更新地址/前缀的租约。
DHCPv6客户端在T1时刻（默认为Preferred Lifetime的1/2）发送Renew报文进行地址/前缀租约更新请求。
如果DHCPv6客户端可以继续使用该地址/前缀，则DHCPv6服务器回应续约成功的Reply报文，通知DHCPv6客户端已经成功更新地址/前缀租约。否则，DHCPv6服务器回应续约失败的Reply报文，通知DHCPv6客户端不能获得新的租约。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Renew
2
Reply
T1

## Slide 21: 地址/前缀租约更新 (2)
如果DHCPv6服务器未响应T1时刻DHCPv6客户端发出的Renew请求，则客户端会在T2（默认为Preferred Lifetime的0.8倍）向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind请求更新租约。
T2
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Renew
3
Reply
T1
2
Rebind
DHCPv6客户端在T1时刻发送Renew请求更新租约，但是没有收到DHCPv6服务器的回应报文。
DHCPv6客户端在T2时刻，向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新租约。
如果DHCPv6客户端可以继续使用该地址/前缀，则DHCPv6服务器回应续约成功的Reply报文，通知DHCPv6客户端已经成功更新地址/前缀租约。否则DHCPv6服务器回应续约失败的Reply报文，通知DHCPv6客户端不能获得新的租约。

## Slide 22: DHCPv6无状态自动配置
DHCPv6服务器为已经具有IPv6地址/前缀的客户端分配除地址/前缀以外的其他网络配置参数，该过程称为DHCPv6无状态自动配置。
（携带主机请求的网络配置参数）
（携带Option Request选项）
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Information-Request
2
Reply
DHCPv6客户端以组播的方式向DHCPv6服务器发送Information-request报文，该报文中携带Option Request选项，指定客户端需要从服务器获取的配置参数。
服务器收到该报文后，为客户端分配网络配置参数，并单播发送Reply报文将网络配置参数返回给客户端。客户端检查Reply报文中提供的信息，如果与Information-request报文中请求的配置参数相符，则按照Reply报文中提供的参数进行网络配置；否则，忽略该参数。
Notes: 在主机生成链路本地地址并检测无地址冲突后，会首先发起路由器发现过程，即主机发送RS报文，路由器回应RA报文。如果RA报文中M-bit为0，O-bit为1，则表示主机将通过DHCPv6无状态自动配置来获取除地址/前缀外的其他配置参数，如DNS、SIP、SNTP等服务器配置信息等。

## Slide 23: DHCPv6 PD自动配置
在一个层次化的网络结构中，不同层次的IPv6地址配置一般是手工指定的。手工配置IPv6地址扩展性不佳，不利于IPv6地址的统一规划管理。DHCPv6 PD可以解决这个问题。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Solicit（IA_NA+IA_PD）
3
Request
2
Advertise
4
Reply
5
RA
PC
DHCPv6客户端发送Solicit报文，请求DHCPv6服务器为其分配IA_NA地址和IA_PD前缀。
DHCPv6服务器回复Advertise报文，通知客户端可以为其分配的IPv6地址和前缀。
如果客户端接收到多个服务器回复的Advertise报文，则根据Advertise报文中的服务器优先级等参数，选择优先级最高的一台服务器（若服务器优先级一样，则选择带有该客户端需要的配置参数的Advertise报文） ，并向其发送Request报文，请求为其分配地址/前缀。
DHCPv6服务器回复Reply报文，确认将IPv6地址/前缀分配给DHCPv6客户端。
DHCPv6客户端在收到PD前缀后，与终端进行RS/RA报文交互，在RA报文中将携带获取到的PD前缀下发至终端。
Notes: DHCPv6 PD一般用于网络中存在路由器（如本例中的DHCPv6客户端）需要继续为下连的IPv6主机分配前缀的场景，实现主机的地址自动配置，从而完成整个IPv6网络的层次化布局。
第1步中，DHCPv6客户端请求DHCPv6服务器为其分配IA_NA地址和IA_PD前缀，IA_NA可以理解为服务器为客户端WAN口分配的地址，IA_PD可以理解为服务器为客户端的LAN侧分配的前缀。

## Slide 24: DHCPv6中继工作过程
当服务器和客户端不在一个网段时，需要使用到DHCPv6中继来完成IPv6地址/前缀和其他网络配置参数的获取。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
DHCPv6 Relay Agent
1
DHCPv6 message
2
Relay-Forward
3
Relay-Reply
4
DHCPv6 message
DHCPv6客户端向所有DHCPv6服务器和DHCPv6中继的组播地址FF02::1:2发送请求报文。
DHCPv6中继收到客户端的报文后，将其封装在Relay-Forward报文的中继消息选项中，并将Relay-Forward报文发送给DHCPv6服务器或下一跳中继。
DHCPv6服务器从Relay-Forward报文中解析出DHCPv6客户端的请求，为DHCPv6客户端选取IPv6地址和其他配置参数，并将Relay-Reply报文发送给DHCPv6中继。
DHCPv6中继从Relay-Reply报文中解析出DHCPv6服务器的应答，转发给DHCPv6客户端。

## Slide 25: DHCPv6地址确认过程
当客户端有断电、掉线、漫游等情况发生时，客户端会发送Confirm报文确认自己的IPv6地址是否可用。如果客户端确认的地址是合法的，则服务器回应；如果没有回应，则客户端需要重新启动地址申请流程。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Confirm
2
Reply

## Slide 26: DHCPv6地址冲突检测过程
客户端完成地址申请后，会在开始使用该地址前发起DAD探测。如果DAD检测到地址存在冲突，则客户端发送Decline消息通知服务器，并不再使用该地址。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Decline
2
Reply

## Slide 27: DHCPv6地址释放过程
当客户端不需要再使用某地址时，将发送Release消息至服务器，发起释放地址的交互流程。
DHCPv6 Client
DHCPv6 Server
1
Release
2
Reply

## Slide 28: DHCPv6报文总结
报文类型 | 报文作用
Solicit | DHCPv6客户端发送该消息，请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数
Advertise | DHCPv6服务器发送Advertise消息，通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数
Request | 如果DHCPv6客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息，则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等，选择其中一台服务器，并向该服务器发送Request消息，请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数
Reply | DHCPv6服务器发送Reply消息，确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用
Information-Request | 客户端向DHCPv6服务器发送Information-request报文，该报文中携带Option Request选项，指定客户端需要从服务器获取的配置参数
Renew | 地址/前缀租借时间到达时间T1时，DHCPv6客户端会向为它分配地址/前缀的DHCPv6服务器单播发送Renew报文，以进行地址/前缀租约的更新
Rebind | 如果在T1时发送Renew请求更新租约，但是没有收到DHCPv6服务器的回应报文，则DHCPv6客户端会在T2时，向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新租约
Confirm | 当有断电、掉线、漫游等情况发生时，客户端会发送Confirm报文确认自己的IP地址是否可用
Decline | 当客户端发现地址冲突时，发送Decline通知服务器

## Slide 29: 地址自动配置比较
地址配置 | 基于DHCPv6 | 基于NDP
地址管理 | 有状态。服务器端存储用户地址或前缀的分配和释放信息 | 无状态。不保存用户地址分配信息
部署价值 | 支持128bit地址和不同长度的前缀分配，扩展性强 | 只支持64bit前缀配置，扩展性差
实现难度 | 配置复杂 | 配置简单
安全性 | 应用层协议，安全性强 | 安全性较差

## Slide 30
IPv6地址配置方式
IPv6地址无状态自动配置
DHCPv6
IPv6地址自动配置实现

## Slide 31: IPv6基本配置 (1)
[Huawei] ipv6
使能设备转发IPv6单播报文的能力
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 enable
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address ipv6-address link-local
手工配置接口的链路本地地址
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto link-local
使能接口转发IPv6单播报文的能力
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }
手工配置接口的全球单播地址
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto { global | dhcp }
自动配置接口的链路本地地址。
自动配置接口的全球单播地址

## Slide 32: IPv6基本配置 (2)
[Huawei] display ipv6 interface [ interface-type interface-number | brief ]
查看接口的IPv6信息
[Huawei] display ipv6 neighbors
查看邻居表项信息
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] undo ipv6 nd ra halt
使能接口发布RA报文功能
默认情况下，华为路由器接口抑制ICMPv6 RA报文的发送。此时，本网络的主机将不会定期收到更新IPv6地址前缀的信息。若需要周期性的向主机发布RA报文中的IPv6地址前缀和有状态自动配置标志位的信息时，使用undo ipv6 nd ra halt命令使能系统发布RA报文的功能。

## Slide 33: IPv6地址配置举例 – 静态配置
在R1、R2、R3使能IPv6，并且让接口自动生成链路本地地址（以R1为例）。
[R1]ipv6
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto link-local
在R1的接口上配置IPv6全球单播地址
配置需求：
  R1的GE0/0/0和GE0/0/1接口采用手工方式配置IPv6地址。
  R2的GE0/0/0接口通过无状态地址自动配置的方式获取IPv6地址。
  R3的GE0/0/0接口通过DHCPv6的方式获取IPv6地址。
GE0/0/0
R2
R1
R3
GE0/0/0
2001:DB8:13::1/64
GE0/0/1
GE0/0/0
2001:DB8:12::1/64
无状态配置
DHCPv6获取
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2001:DB8:13::1 64 [R1-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2001:DB8:12::1 64

## Slide 34: IPv6地址配置举例 – 无状态自动配置
在R1使能发布RA报文的功能。
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]undo ipv6 nd ra halt
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto global
配置需求：
  R1的GE0/0/0和GE0/0/1接口采用手工方式配置IPv6地址。
  R2的GE0/0/0接口通过无状态地址自动配置的方式获取IPv6地址。
  R3的GE0/0/0接口通过DHCPv6的方式获取IPv6地址。
GE0/0/0
R2
R1
R3
GE0/0/0
2001:DB8:13::1/64
GE0/0/1
GE0/0/0
2001:DB8:12::1/64
无状态配置
DHCPv6获取
配置R2的GE0/0/0接口自动获取IPv6地址。

## Slide 35: IPv6地址配置举例 – DHCPv6
在R1上配置DHCPv6服务器功能。
[R1]dhcp enable
[R1]dhcpv6 pool pool1
[R1-dhcpv6-pool-pool1]address prefix 2001:DB8:13::/64
[R1-dhcpv6-pool-pool1]excluded-address 2001:DB8:13::1 [R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]dhcpv6 server pool1
配置需求：
  R1的GE0/0/0和GE0/0/1接口采用手工方式配置IPv6地址。
  R2的GE0/0/0接口通过无状态地址自动配置的方式获取IPv6地址。
  R3的GE0/0/0接口通过DHCPv6的方式获取IPv6地址。
GE0/0/0
R2
R1
R3
GE0/0/0
2001:DB8:13::1/64
GE0/0/1
GE0/0/0
2001:DB8:12::1/64
无状态配置
DHCPv6获取
[R3]dhcp enable
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto dhcp
配置R3的GE0/0/0接口通过DHCPv6的方式获取IPv6地址。

## Slide 36: IPv6地址自动配置实现 – 结果验证
[R2]display ipv6 interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 current state : UP
IPv6 protocol current state : UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2E0:FCFF:FEAD:675F
Global unicast address(es):
2001:DB8:12::2E0:FCFF:FEAD:675F,
subnet is 2001:DB8:12::/64 [SLAAC]
Joined group address(es):
FF02::1:FFAD:675F
FF02::2
FF02::1
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses
验证R2自动配置的IPv6地址：
[R3]display dhcpv6 client
GigabitEthernet0/0/0 is in stateful DHCPv6 client mode.
State is BOUND.
Preferred server DUID : 0003000100E0FC401312
Reachable via address : FE80::2E0:FCFF:FE40:1312
IA NA IA ID 0x00000031 T1 43200 T2 69120
Obtained : 2020-06-17 09:49:58
Renews : 2020-06-17 21:49:58
Rebinds : 2020-06-18 05:01:58
Address : 2001:DB8:13::3
Lifetime valid 172800 seconds, preferred 86400 seconds
Expires at 2020-06-19 09:49:58(172159 seconds left)
在R3上使用display dhcpv6 client命令查看地址分配信息：

## Slide 37
（单选题）基于NDP的无状态地址自动配置，以下说法正确的是（ ）。
  基于NDP的无状态地址自动配置可以为主机分配128位的IPv6地址
  基于NDP的无状态地址自动配置可以为主机分配IPv6前缀或IPv6地址
  基于NDP的无状态地址自动配置只能为主机分配IPv6前缀
  基于NDP的无状态地址自动配置可以为主机分配DNS
（多选题）在DHCPv6的工作过程中，以下哪些过程用到了Reply报文（ ）。
  DHCPv6信息获取过程
  DHCPv6前缀分配两步交互过程
  DHCPv6地址分配四步交互过程
  DHCPv6地址释放过程
  DHCPv6地址续约过程
Notes: D
ABCDE

## Slide 38
IPv6地址配置可以分为静态配置和动态配置。网络设备互联IPv6地址、环回接口IPv6地址等往往采用静态配置的方式，而终端通常采用动态自动配置方式。
本课程重点介绍了IPv6地址动态自动配置的两种方式：基于NDP的无状态地址自动配置和基于DHCPv6的有状态地址自动配置。无状态地址自动配置只支持分配64bit的前缀，扩展性较差，对地址的管控较弱。有状态地址自动配置可以实现更加丰富的功能，如PD前缀分配等。
客户端采用何种IPv6地址自动配置方式是由路由器RA报文中的M-bit和O-bit的配置决定的，实际网络中，需要结合实际场景决定合理的地址配置方式。